14-2.嘉峪关宏晟电热有限责任公司老厂2#汽轮发电机组资产转让项目推介表

| 企 业 简 介 | 嘉峪关宏晟电热有限责任公司于2002年9月20日注册成立，注册资本为人民币19亿元，主要经营范围是：火力发电、高炉煤气余压发电；工业蒸汽与民用采暖蒸汽供应；高炉鼓风；工业软水供应等电热副产品开发利用，是符合国家电力产业政策集热电联产、冶金余压、余热、煤气回收利用为一体的综合热电厂。 |
| --- | --- |
| 项 目 概 况 | 2#汽轮发电机组于1969年投产。主设备为北京重型机电厂生产的55-10-1型背压式汽轮机及上海电机厂生产的TQC5672/2型空冷发电机。汽轮机额定功率9MW，额定进汽温度500℃，进汽压力9.0MPa，排汽压力3.0-3.6MPa，排汽温度416℃，进汽量265.54t/h，汽耗率23.5Kg/Kwh。辅助设备包括主油泵、调速油泵、高压电动油泵、交流辅助油泵、直流辅助油泵、盘车电机、冷油器、油箱、排油烟机、汽封冷却器等。发电机额定容量12MW，电压6300V，电流1375A，配套励磁机为ZL65-3000型交流励磁机。 |
| 投资价值分析 | 2#汽轮发电机组行地域在甘肃省嘉峪关市，原设备做为嘉峪关宏晟电热公司1、2#中温中压汽轮鼓风机组前置机组，因2018年嘉峪关宏晟电热公司1、2#中温中压鼓风机改造为高温高压机组，老厂2#机因此闲置。设备自投产以来运行及设备维护良好，每四年开展一次大修，每年一次小修，各项运行参数均在规范以内。 |
| 引 资 条 件 | 1、 符合法律法规规定的自然人、法人及非法人组织。 2、具有良好商业信用、财务状况及支付能力。 |